# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СПИСОК РИСУНКОВ	5

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ВВЕДЕНИЕ	7

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	7

Б) Нормативная правовая база.	8

В) Основные сведения о Белоярском районе	9

Г) Основные сведения о сельском поселении Лыхма	12

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	15

1.2	Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	16

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	16

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	17

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	23

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	33

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	34

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	36

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	37

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	38

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	41

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	41

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	41

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)	41

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	42

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	48

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	48

РАЗДЕЛ 4	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	51

РАЗДЕЛ 5	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	53

РАЗДЕЛ 6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	55

РАЗДЕЛ 7	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	57

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	58

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	58

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	58

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	59

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	62

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	62

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	63

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	63

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	86

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	86

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	87

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	87

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	87

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	87

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	88

РАЗДЕЛ 3	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	89

РАЗДЕЛ 4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	91

РАЗДЕЛ 5	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	94

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Выкопировка из топокарты с расположением водозаборов	18

Рисунок 1.2 – Технологическая схема ВОС-3200	26

Рисунок 1.3 – Протокол качества исходной воды	27

Рисунок 1.4 - Протокол качества исходной воды	28

Рисунок 1.5 - Протокол качества исходной воды	28

Рисунок 1.6 - Протокол качества исходной воды	29

Рисунок 1.7 - Протокол качества исходной воды	29

Рисунок 1.8 - Протокол качества исходной воды	30

Рисунок 1.9 - Протокол качества исходной воды	30

Рисунок 1.10 - Протокол качества исходной воды	31

Рисунок 1.11 - Протокол качества исходной воды	31

Рисунок 1.12 - Протокол качества исходной воды	32

Рисунок 1.13 - Протокол качества исходной воды	32

Рисунок 1.14 - Протокол качества исходной воды	33

Рисунок 1.15 - Схема прокладки внеплощадочных сетей водопровода	35

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	43

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	47

Рисунок 1.1 – Технологическая схема КОС-400	61

Рисунок 1.2 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	66

Рисунок 1.3 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	67

Рисунок 1.4 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	68

Рисунок 1.5 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	69

Рисунок 1.6 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	70

Рисунок 1.7 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	71

Рисунок 1.8 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	72

Рисунок 1.9 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	73

Рисунок 1.10 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	74

Рисунок 1.11 – Протокол исследования сточных вод КОС-200	75

Рисунок 1.12 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	76

Рисунок 1.13 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	77

Рисунок 1.14 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	78

Рисунок 1.15 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	79

Рисунок 1.16 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	80

Рисунок 1.17 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	81

Рисунок 1.18 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	82

Рисунок 1.19 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	83

Рисунок 1.20 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	84

Рисунок 1.21 – Протокол исследования сточных вод КОС-400	85

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования	22

Таблица 1.2 - Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Лыхма	34

Таблица 1.3 – Перечень объектов, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения	36

Таблица 1.4 – Характеристика сетей горячего водоснабжения на территории с.п. Лыхма	37

Таблица 2.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ	40

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в п. Лыхма	41

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	41

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды	42

Таблица 3.4 – Перечень приборов учета, установленных на ВЗУ в с.п. Лыхма	48

Таблица 3.5 - Характеристики водозаборных сооружений	48

Таблица 3.6 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях	49

Таблица 3.7 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г	49

Таблица 3.8 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	49

Таблица 3.9 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	49

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения	54

Таблица 6.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма)	56

Таблица 1.1 – Технические характеристики КНС	59

Таблица 1.2 – Состав и характеристика средст измерений, установленных на КОС-400	60

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»	87

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Лыхма	88

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения	90

Таблица 4.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма)	93

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Лыхма Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - с.п. Лыхма) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26415/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по с.п. Лыхма – Бобровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов филиал Общества с ограниченной ответственностью ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее – Бобровское ЛПУ МГ)

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения с.п. Лыхма, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о сельском поселении Лыхма

Сельское поселение Лыхма расположено на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Административный центр — поселок Лыхма.

Статус и границы сельского поселения Лыхма установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Климатическая характеристика

Территория сельского поселения Лыхма расположена на юго-западе Белоярского района. Климат сельского поселения Лыхма резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой с метелями и сильными ветрами. Продолжительность холодного периода составляет 25-26 недель, период залеганием снежного покрова может достигать 180-210 и более дней. Переходные сезоны короткие до 7-9 недель. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период составляет 80-110 дней. Территория характеризуется коротким летом до 10-14 недель. Температура воздуха самого холодного месяца года января может достигать 35,0°С, а средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется от 15,7°С до 19,0°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 150 дней. Продолжительность отопительного периода 275 дней.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20% осадков выпадает в твердом виде.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65%, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2-4 м/сек.

Среднегодовая влажность воздуха 76-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль                                     574,0-615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 дней и более.

В агроклиматическом отношении территория проектирования подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В целом, учитывая климатические особенности данного поселения, овощеводство допустимо осуществлять и в открытом грунте. Недостаточность тепла и непродолжительность вегетационного периода возможно компенсировать специальными видами агротехники. Так же на территории поселения имеются широкие возможности для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в данном поселении является долина реки Бобровка.

Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Инженерно-геологические условия

На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории поселения мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является незначительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По территории поселения протекает река Бобровка – левый приток реки Амня и река Харсоим.

Добыча подземных вод для хозяйственно – питьевых нужд поселения осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного новомихайловского водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/ дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных вод составляет 0,1-0,5 м3/сут.

Почва

Согласно почвенно-экологическому районированию территория поселения расположена на равнинной территории в подзоне глееземов и подзолов северной тайги. На территории муниципального образования распространены подзолы иллювиально-гумусовые. Эти почвы развиваются в пониженных элементах рельефа – в западинах, по периферии болотных массивов с близким (в пределах 1 м.) уровнем залегания грунтовых вод. Мощность профиля и отдельных генетических горизонтов контролируется глубиной залегания уровня грунтовых вод. Морфологический профиль иллювиально-гумусовых подзолов четкий и дифференцированный. Почвы довольно богаты гумусом. Иллювиирование гумуса в профиле проявляется четко, содержание его в горизонтах Bh и Bf достигает 1,5 – 1,8%. Почвы кислые (pH вод – 4,5 - 5). В иллювиальных горизонтах идет заметное накопление илистой фракции.

В пределах территории поселения основными элементами лесонасаждений естественного происхождения являются елово-кедровые долгомощные и кустарничково-сфанговые леса в сочетании с сосново-кустарничково-сфанговыми олиготрофными болотами.

Карта (схема) границ сельского поселения Лыхма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Лыхма

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Лыхма организовано централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:

водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и резервуаров чистой воды;

водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

абонентские вводы и устройства потребителей воды.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей (общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в сельском поселении Лыхма. Для этого в сельском поселении Лыхма организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенного пункта доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Лыхма основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Лыхма составляют:

объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Лыхма, находятся:

в частной собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Лыхма осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории сельского поселения Лыхма организована одна эксплуатационная зона централизованного водоснабжения:

эксплуатационная зона водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в селе Лыхма.

## Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории сельского поселения Лыхма отсутствуют зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Лыхма сложилась единственная технологические зона централизованного водоснабжения.

В технологической зоне водоснабжения села Лыхма осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: два водозабора с девятью артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Лыхма сложилась зона централизованного водоснабжения.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Лыхма расположены в поселке Лыхма.

Водозабор в поселке Лыхма осуществляется из недр земли, путем добычи подземных вод с различных глубинных горизонтов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории поселка Лыхма установлено:

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» является артезианская вода. Водозаборные сооружения (далее – ВЗУ) в количестве двух единиц  представлены 9  скважинами  расположенные севернее поселка. ВЗУ обеспечены зоной санитарной охраны 1-го пояса радиусом 50 м от крайних скважин, 2-го пояса – граница совмещена с ЗСО 1-го пояса, 3-го пояса – 720м*1050м и 170 м*160м. План расположения территории ВЗУ приведен на рисунке 1.1.

Водозабор №1 эксплуатируется с 1984 года, используется для водоснабжения жилого поселка, в настоящее время  состоит  из 7  скважин эксплуатационных и одной наблюдательной.

скважина №761;

скважина №764;

скважина №753;

скважина №754;

скважина №755;

скважина №756;

скважина №757;

скважина №762.

Скважины на водозаборе №1 имеют площадочное расположение, в виде линейного ряда, протяженностью 1,2 км.

Водозабор №2 эксплуатируется с 1998 года, используется для водоснабжения компрессорной станции (далее - КС), состоит из 2 скважин:

скважина № 759;

скважина №760.

Водозаборные сооружения оборудованы противопожарными резервуарами объемом 2х700 м3.

Рисунок 1.1 – Выкопировка из топокарты с расположением водозаборов

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №753 (№21-971) пробурена в 1985 г. и имеет общую глубину 86,5м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 15 м3/ч, удельный дебит – 1,5 м3/ч, статический уровень – 5м, динамический – 15м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 377 мм, глубиной 33,5 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 86,5м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 63м;

фильтрующей части на глубине от 57,5 до 81,5 м;

отстойника на глубине от 81,5 до 86,5 м.

Тип фильтра – сетчатая труба с гравийной обсыпкой диаметром 168 мм. Цементаж скважины – затрубный осадной колонны диаметром 377 мм в интервале от 33,5 до 0м грязевым насосом 11ГР.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 36 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №754 (№21-803А) пробурена в 1987 г. и имеет общую глубину 105м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 30 м3/ч, удельный дебит – 1,36 м3/ч, статический уровень – 12м, динамический – 34м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 377 мм, глубиной 63 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0,5 до 63 м и от 0,8 до 105 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0,8 до 93 м;

фильтрующей части на глубине от 90 до 103 м;

отстойника на глубине от 103 до 105 м.

Тип фильтра – перфорированная труба диаметром 219 мм с гравийной обсыпкой (зерна гравия – 3-4мм). Цементаж скважины – подбашмачный, цемент марки М500 на глубине от 0 до 63м..

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 40 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №755 (№21-972) пробурена в 1985 г. и имеет общую глубину 72 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 15 м3/ч, удельный дебит – 0,17 м3/ч, статический уровень – 4 м, динамический – 18 м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 377 мм, глубиной 32,6 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0+0,5 до 72 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0+0,5 до 54 м;

фильтрующей части на глубине от 54 до 66 м;

отстойника на глубине от 66 до 72 м.

Тип фильтра – перфорированная труба диаметром 168 мм с гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – затрубный осадной колонны диаметром 377 мм в интервале от 0 до 32,6 м грязевым насосом 11ГР, цементом марки М500.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 30 м типа DAB-S6D12A. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №756 (№21-1029) пробурена в 1985 г. и имеет общую глубину 85 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 15 м3/ч, удельный дебит – 2 м3/ч, статический уровень – 5 м, динамический – 12 м.

Конструкция скважины состоит из фильтровой колонны диаметром 219 мм на глубине от 0 до 85 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от +0,5 до 58 м;

фильтрующей части на глубине от 58 до 80 м;

отстойника на глубине от 80 до 85 м.

Тип фильтра – перфорированная труба с проволочной обмоткой с гравийной обсыпкой диаметром 219мм и длиной 22м. Цементаж скважины – затрубный, в интервале от 0 до 40 м насосом НБ-50, цементом марки М500.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 35 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №757 (ТЮ-56) пробурена в 1987 г. и имеет общую глубину 95/120 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 30 м3/ч, удельный дебит – 0,66 м3/ч, статический уровень – 10м, динамический – 30 м.

Конструкция скважины состоит из фильтровой колонны диаметром 219мм на глубине от 0,4 до 95 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0,4 до 75 м;

фильтрующей части на глубине от 75 до 90 м;

отстойника на глубине от 90 до 95 м.

Тип фильтра – перфорированная труба с проволочной обмоткой труба диаметром 219 мм с гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – подбашмачный, цементом марки М500.

Для подъема воды из недр установлен компрессор типа ПК-15. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №761 пробурена в 2002 г. и имеет общую глубину 107 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 24 м3/ч, удельный дебит – 1,2 м3/ч, статический уровень – 6 м, динамический – 25 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, глубиной от +0,3 до 75 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от +0,5 до 107 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от +0,5 до 87 м;

фильтрующей части на глубине от 87 до 102 м;

отстойника на глубине от 102 до 107 м.

Тип фильтра – сетчатый на перфорированном каркасе с гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – затрубный, обсадной колонны от башмака до устья скважины от 0 до 75 м.

Скважиной вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к отложениям новомихайловской свити.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 30 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №762 пробурена в 2002 г. и имеет общую глубину 108 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 24 м3/ч, удельный дебит – 3,4 м3/ч, статический уровень – 14,4 м, динамический – 21,4 м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 325 мм, глубиной +0,3 до 35 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от +0,5 до 108 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от +0,5 до 90 м;

фильтрующей части на глубине от 90 до 105 м;

отстойника на глубине от 105 до 108 м.

Тип фильтра – сетчатый на щелевом каркасе с гравийной обсыпкой, сетка №32 лавсановая галунного плетения. Цементаж скважины – затрубный технической колонны от башмака до устья скважины в интервале от 35 до 0 м.

Скважиной вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к отложениям новомихайловской свити.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 30 м типа DAB-S6D12A. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №764 пробурена в 2008 г. и имеет общую глубину 77 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 12 м3/ч, удельный дебит – 0,11 л/с, статический уровень – 2,15м, динамический – 31,25 м.

Конструкция скважины:

колонна обсадных труб диаметром 325 мм, глубиной 0 до 29 м и диаметром 219 мм глубиной от 0 до 77 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от +0,6 до 77 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от +0,6 до 58 м;

фильтрующей части на глубине от 58 до 74 м;

отстойника на глубине от 74 до 77 м.

Тип фильтра – сетчатый на каркасе из перфорированной щелевыми отверстиями трубе с проволочной обмоткой и гравийной обсыпкой, скважность 30%. Сетка лавсановая, галунного плетения №32. Расстояние между витками проволочной обмотки 25-30 мм. Цементаж скважины – затрубное в интервале от 0 до 29 м.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 50 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №759 пробурена в 1998 г. и имеет общую глубину 80,6 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 20 м3/ч, удельный дебит – 0,8 м3/ч, статический уровень – 9м, динамический – 34 м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 425 мм, глубиной 10 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0 до 10 м и от 0 до 80,6 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 51 м;

фильтрующей части на глубине от 51 до 71 м;

отстойника на глубине от 71 до 80,6 м.

Тип фильтра – сетчатая труба с проволочной обмоткой. Цементаж скважины – затрубный, обсадной колонны в интервале от 0 до 5 м.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 30 м типа WILO. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №760 пробурена в 1998 г. и имеет общую глубину 80,6 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 10 м3/ч, удельный дебит – 0,5 м3/ч, статический уровень – 10 м, динамический – 30 м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 425 мм, глубиной 10 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0 до 10 м и от 0 до 80,6 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 61 м;

отстойника на глубине от 71 до 80,6 м.

Тип фильтра – каркас щелевой 2х30, сетка лавсановая с проволочной обмоткой. Цементаж скважины – затрубный, обсадной колонны в интервале от 0 до 8 м и направлением 1,5х1,5.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 30 м типа WILO. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Согласно предоставленным данным Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории ВЗУ №1 эксплуатационные скважины №№761, 755, 762 являются рабочими, скважины №№ 764,753, 754, 756 – резервными, скважина №757 - наблюдательной. На территории ВЗУ №2 (компрессорная станция) эксплуатационные скважины №№ 759, 760 являются резервными.

Все скважины, за исключением наблюдательной, оборудованы водоизмерительной аппаратурой, электроконтактными монометрами и краниками для отбора проб воды.

Оборудования скважин находится в удовлетворительном состоянии. Скважины пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования

| Наименование узла и его местоположение | № скважины | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| ВЗУ №1 | 761 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 764 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 753 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 754 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 755 | DAB-S6D12A | 66 | 468 | - |
|  | 756 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 757 | - | - | - | - |
|  | 762 | DAB-S6D12A | 66 | 468 | - |
| ВЗУ №2 | 759 | WILO | - | - | - |
|  | 760 | WILO | - | - | - |

Выводы по результатам технического обследования ВЗУ №1 и ВЗУ №2 в поселке Лыхма:

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории поселка Лыхма на ВЗУ №1 расположены сооружения для очистки и подготовки воды – ВОС-3200 (эксплуатирует Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»). На ВЗУ №2, находящейся на территории компрессорной станции (далее - КС) Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», установлена установка «Водопад» для электрокоагуляционной очистки воды.

Из водозаборных скважин  по водоводам с помощью насосов вода подается на станцию обезжелезивания на территории жилого поселка Лыхма, где происходит очистка воды от солей железа, и на установку «Водопад» для нужд КС.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Лыхма установлено:

1. Для очистки и подготовки воды перед подачей в сеть, в системе водоснабжения поселка Лыхма предусмотрена станция очистки воды производительностью 3200 м3/сутки. Оборудование водоочистных сооружений (далее - ВОС) состоит из:

насосной станции исходной воды;

аэратор-дегазатора;

контактной емкости;

фильтров I ступени;

фильтров II ступени;

комплекса приготовления и дозирования гипохлорита натрия;

насосной станции чистой воды;

резервуаров чистой воды;

резервуаров грязной промывной воды;

приборов контроля и автоматики;

технологических трубопроводов и запорной арматуры.

Вода от водозабора, забираемая насосными станциями 1-го подъема, вначале по сборным водоводам, затем по двум водоводам диаметром 200 мм, подается в здание ВОС, после чего подается в реактор по 2-м трубопроводам диаметром 100 мм, где выдерживается в течение 6 минут. Для окисления железа и марганца в исходную воду добавляют перманганат калия.

Ввод перманганата калия производится непосредственно в трубопровод перед реактором. Затем вода по трубопроводу Ду=100 мм поступает в аэратор-дегазатор для насыщения кислородом воздуха, а также для удаления из воды растворенных газов - диоксида углерода, метана и сероводорода, которые обуславливают коррозионные свойства воды, а также придают ей неприятный запах.

После аэратора-дегазатора исходная вода по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в контактную емкость. В трубопровод перед контактной емкостью вводится 2%-ный раствор известкового молока для обогащения воды гидрокарбонатом кальция, увеличения щелочности. Раствор гипохлорита кальция вводится также в трубопровод перед контактной емкостью для периодической обработки загрузки фильтров.

Затем исходная вода подается на фильтры и далее проходит 2-х ступенчатое фильтрование:

фильтры I ступени - загрузка - дробленый антрацит крупностью 1-2 мм. Н=1,2 м:

фильтры II ступени - дробленый антрацит крупностью 0,6 - 1,2 мм. Н=1,2 м.

При фильтрации происходит процесс обезжелезивания, деманганации. Перед подачей на фильтры в очищаемую воду добавляют флокулянт "Праестол" для улучшения работы фильтра и задержания окисленных форм железа и марганца. На фильтрующей загрузке происходит дальнейшее окисление Мп 2+ и Fе 2+, а также образование на поверхности загрузки гидроксида Мп 4+ и Fе 3+. Образовавшаяся дисперсная фаза задерживается загрузкой фильтров. Промывка фильтров I и II ступени - водовоздушная. Производится в два этапа:

1 этап - продувка загрузки воздухом в течение 2-х мин.;

2 этап - промывка обеззараженной водой в течение 7 мин.

Продувка загрузки фильтров воздухом осуществляется с помощью существующих воздуходувок GА-22, Q=60,4 л/с, Р=8.5 Бар (1 рабочая, 1 резервная), установленных в подвальном помещении.

Промывная вода от фильтров отводится в существующие отстойники, будучи предварительно обработанной флокулянтом Праестолом для интенсификации процесса отстаивания.

Затем вода по трубопроводу Ду=200 мм поступает в резервуары чистой воды (2 емкости) объемом 700 м3, находящиеся за пределами здания ВОС. Перед подачей воды в РЧВ вода обеззараживается гипохлоритом кальция.

Затем с помощью насосов К 80-50-200 (1 рабочий, 1 резервный) подается на бактерицидную установку и далее потребителю.

Возврат отстоянной промывной воды осуществляется с помощью насосов ВКС 4/28 (1 рабочий, 1 резервный). Насосы устанавливаются в подвальном помещении ВОС.

Узел обезвоживания осадка исключается, вследствие того, что комплектование водопроводных станций малой производительности оборудованием механического обезвоживания нецелесообразно. Осадок из отстойников промывной воды отводится в приямок, откуда откачивается с помощью насосов ГНОМ 10/10 и вывозится автотранспортом для дальнейшей переработки.

Технологическая схема водоочистных сооружений производительностью 3200 м3/сутки представлена на рисунке 1.2.

Количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, достаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с.п. Лыхма.

При проведении технического обследования станции очистки воды в поселке Лыхма установлено, что эксплуатационное состояние станции – хорошее. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Для электрокоагуляционной очистки воды для подачи в сеть на территории КС Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» установлена установка «Водопад». Вода ионизируется, проходит бактерицидную очистку на установке УВД-2/1 и поступает в емкость объемом 3 м3, далее – потребителю на компрессорной станции: компрессорные цеха, административное здание, ангар ЭВС и т.д. В ПЭБ компрессорных цехов производится дополнительная очистка на установке «Роса-100», «Роса-200», в административном здании – «Роса-400», в ангаре ЭВС – «Роса-500» и «Роса-УФ», в МЛК – «Роса-500».

Контроль питьевой воды по микробиологическим, паразитологическим показателям, исследование на радиационную безопасность осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в Белоярском районе Березовском районе» на основании заключения договора.

При проведении технического обследования станции очистки воды в поселке Лыхма установлено, что эксплуатационное состояние станции – хорошее. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Рисунок 1.2 – Технологическая схема ВОС-3200

Контроль качества воды.

В сельском поселении Лыхма в 2015 году контроль качества питьевой воды осуществляла организация, занятая в сфере водоснабжения – Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения осуществляет группа ОПиЛК Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». На рисунках 1.3-1.14 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на входе и выходе с очистных сооружений, а так же в разводящей водопроводной сети.

Рисунок 1.3 – Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.4 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.5 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.6 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.7 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.8 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.9 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.10 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.11 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.12 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.13 - Протокол качества исходной воды

Рисунок 1.14 - Протокол качества исходной воды

Из представленных на рисунка результатов лабораторных анализов видно, что качество питьевой воды, на выходе с очистных сооружений не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям  «Марганец». По результатам анализов воды взятой из распределительной водопроводной сети видно, что качество питьевой воды, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Железо», «Марганец» в 25% проб, предоставленных Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории поселка Лыхма на водозаборных сооружениях расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды, эксплуатируемые Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

По данным, предоставленными Бобровским ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск», в эксплуатационной зоне Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» для подъема и  подачи воды потребителям с необходимым напором установлены насосные станции 1-го и 2-го подъема. Всего на территории поселка Лыхма установлено девять насосных станций 1-го подъема суммарной установленной производственной мощностью 3200 м3/сутки и три насосных станции 2-го подъема суммарной установленной производственной мощностью 3200 м3/сутки.

Состав и характеристики насосного оборудования 1-го подъема представлены в пункте 1.4.1 настоящего документа в таблице 1.1.

При проведении технического обследования насосных станций 1-го и 2-го подъема в поселке Лыхма установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станции пригодны для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления).

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», занятого в сфере водоснабжения с.п. Лыхма, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Эксплуатацию водопроводных сетей от объектов водозабора непосредственно до потребителей осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  50-200 мм, материал – сталь. Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в поселке Лыхма приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Лыхма

| № п/п | Место установки трубопровода | Технологическое наименование | Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Способ прокладки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/поселок - Сети холодного водоснабжения наружные вахтового общежития | Сети холодного водоснабжения | Ду 76 | 0,0325 | подземно | 2008 |
| 2 | Ж/поселок - Сети холодного водоснабжения наружн 48 кв. ж/д№6 п.Лыхма | Сети холодного водоснабжения | Ду 219, Ду 108 | 0,312 | подземно | 2007 |
| 3 | Ж/поселок - Сети внеплощ.инжен.к ж/д N117-121 | Сети холодного водоснабжения | Ду 89, Ду76, Ду 57 | 1,2 | подземно | 1995 |
| 4 | Ж/поселок - Инженеpные сети к ж/д 9/1-9/6 | Сети холодного водоснабжения | Ду 108, Ду 89, Ду 57 | 0,495 | подземно | 1992 |
| 5 | Ж/поселок - Сети водопроводные п..Лыхма | Сети холодного водоснабжения | Ду 219, Ду 159, Ду 108 | 2,2785 | подземно | 1996 |
| Итого | 4,318 |

Схема водоснабжения в поселке Лыхма кольцевая, износ сетей составляет 90%, что приводит к не отлаженному гидравлическому режиму работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Схема прокладки внеплощадочных сетей водопровода представлены на рисунке 1.15.

В результате технического обследования водопроводных сетей на территории поселка Лыхма были выявлены недостатки:

большой износ оборудования и сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

Рисунок 1.15 - Схема прокладки внеплощадочных сетей водопровода

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение на территории сельского поселения Лыхма осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:

большой износ оборудования и водопроводных сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Лыхма организована система централизованного горячего водоснабжения. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в поселке Лыхма, а так же объекты нежилого фонда. Перечень и наименование объектов, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения в поселке Лыхма, представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень объектов, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование контрагента | Адрес здания (сооружения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетное учреждение ХМАО-Югра "Белоярская районная больница" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 31 |
| 2 | ИП Горобец И.В. | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение культуры сельского поселения Лыхма "Сельский дом культуры "Романтик" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, Строение 92 к.2 |
| 4 | ООО "Лидер" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма |
| 5 | ИП Гриднева М.Ф. | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма |
| 6 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района "Детская школа искуств г.Белоярский" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 38 |
| 7 | Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Лыхма | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, Строение 92/1 |
| 8 | ИП Сафронов А.М. | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма |
| 9 | Муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа п.Лыхма" Детский сад | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 37 |
| 10 | Муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района "Общеобразовательная средняя (полная) школа п.Лыхма" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 92/4 |
| 11 | ООО "СТЭП" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул.ЛПУ, строение № 33 |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спрорта Белоярского района "Дворец спорта" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 39 |
| 13 | Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района "Белоярская центральзованная библиотечная система" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, Строение № 92 |
| 14 | ИП Ижагаев М.Н. | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма |
| 15 | ООО Строительный холдинг "Север-Строй-Инвест" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма |
| 16 | ООО "Жилищно-коммунальный сервис" (адм.здание) | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 29 |
| 17 | ООО "Жилищно-коммунальный сервис" (население) | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ, строение 29 |
| 18 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" | Российская Федерация, 628173, Тюменская область, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ 43 |

Централизованное горячее водоснабжение организовано от источника тепловой энергии расположенного в поселке Лыхма – Котельной №1 «БВК». Котельнаяч №1 «БВК» обеспечивает горячее водоснабжение объектов жилого и нежилого фондов в течение всего года. Котельная работает круглосуточно в течение всего года.

Система горячего водоснабжения в сельском поселении Лыхма - закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельной указанной выше. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопровода без дополнительной очистки. Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается сетевыми насосами горячего водоснабжения, установленными на котельной.

На Котельной №1 предусмотрен учет горячей воды, отпускаемой в сеть. На котельной установлены 2 расходомера «ВЗЛЁТ» модели ЭРСВ-450, два датчика ТПС и два датчика преобразователя давления типа КРТ-5-1. Параметры от узлов учёта котельной выводятся на один тепловычислитель «ВЗЛЁТ ТСРВ-023».

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в поселке Лыхма проложены в двухтрубном исполнении в стальных коробах, теплоизоляционный материал – стекловата и рубероид. Способ прокладки – подземный. Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности сетей горячего водоснабжения, приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Характеристика сетей горячего водоснабжения на территории с.п. Лыхма

| № п/п | Место установки трубопровода | Технологическое наименование | Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Способ прокладки | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж/поселок - Сети горячего водоснабжения наружные 48 кв. ж/д 6 в п. Лыхма | Сети горячего водоснабжения | Ду219, Ду159, Ду108, Ду 89 | 0,624 | подземно | 2007 |
| 2 | Ж/поселок - Сети горячего водоснабжения | Сети горячего водоснабжения | Ду219, Ду159, Ду108, Ду 57 | 4,806 | подземно | 1996 |
| 3 | Ж/поселок - Сети горячего водоснабжения наружные вахтового | Сети горячего водоснабжения | Ду 48 | 0,065 | подземно | 2008 |

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Сельское поселение Полноват относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Лыхма владеет на законном основании ООО «Газпром трансгаз Югорск» (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в поселке Лыхма осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2009 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в поселке Лыхма. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02346, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 27.05.2017. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозаборов:

водозабор №1 (на территории поселке Лыхма) – 885 м3/сут;

водозабор №2 (на территории компрессорной станции в поселке Лыхма) – 50 м3/сут.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Лыхма на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 90,61 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 25 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,52 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,02 |

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Лыхма. Деятельность на территории сельского Лыхма осуществляет Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в поселке Лыхма, составленный по отчетным данным Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в п. Лыхма

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 278,3 | 256,9 | 239,1 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 107,5 | 66,6 | 59,4 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 5,5 | 4,9 | 5,2 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 161,4 | 180,9 | 170,3 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Сельское поселение Лыхма входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Лыхма является поселок Лыхма. Таким образом, централизованное водоснабжение сложилось в поселке Лыхма.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Лыхма сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 – 2014 гг. представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| Бобровское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Поднято питьевой воды | 0,76 | 278,3 | 0,70 | 256,9 | 0,66 | 239,1 |
| Потребление питьевой воды (реализация), в том числе: | 0,44 | 161,4 | 0,50 | 180,9 | 0,47 | 170,3 |
| - горячая вода | - | - | - | - | 0,06 | 20,4 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Лыхма по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В таблице 3.3 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по сельскому поселению Лыхма с разбивкой по составляющим.

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бобровское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 161,4 | 180,9 | 170,3 |
|  население | тыс.м3 | 0,0 | 24,8 | 34,3 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 2,7 | 2,9 | 3,8 |
|  прочие организации | тыс.м3 | 158,7 | 153,2 | 132,2 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | - | 1506 | 1465 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Организацией, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Лыхма, организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Перечень водоизмерительной аппаратуры, установленной на скважинах представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перечень приборов учета, установленных на ВЗУ в с.п. Лыхма

| № п/п | Номер скважины | Водоизмерительная аппаратура | Дата последней поверки | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип, марка | заводской номер |  |  |
| ВЗУ №1 |
| 1 | 761 | ВМХ-65 | 9806560 | 23.08.2012 | 6 лет |
| 2 | 764 | ВМХ-50 | 100005546 | 31.03.2010 | 6 лет |
| 3 | 753 | ВМГ-65 | 9791871 | 18.07.2013 | 4 года |
| 4 | 754 | ВМГ-65 | 9791845 | 23.08.2012 | 4 года |
| 5 | 755 | ВМХ-50 | 9791388 | 23.08.2012 | 6 лет |
| 6 | 756 | ВМХ-50 | 9710196 | 23.08.2012 | 6лет |
| 7 | 757 | - | - | - | - |
| 8 | 762 | ВМХ-50 | 100005640 | 12.03.2010 | 6 лет |
| ВЗУ№2 |
| 1 | 759 | ВМГ-50 | 100005340 | 15.03.2010 | 6 лет |
| 2 | 760 | ВМХ-50 | 9506905 | 19.09.2011 | 6 лет |

Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на Котельной №1. На Котельной №1 предусмотрен учет горячей воды, отпускаемой в сеть. На котельной установлены 2 расходомера «ВЗЛЁТ» модели ЭРСВ-450, два датчика ТПС и два датчика преобразователя давления типа КРТ-5-1. Параметры от узлов учёта котельной выводятся на один тепловычислитель «ВЗЛЁТ ТСРВ-023».

По сельскому поселению Лыхма отсутствует приборный коммерческий учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Лыхма и администрации сельского поселения Лыхма планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав системы водоснабжения сельского поселения Лыхма входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского поселения Лыхма – максимальный разрешенный водоотбор, тип (модель) установленных насосов на станции 1-го подъема в составе ВЗУ, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, и производительность насосов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Дебит скважины, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 |
| 1 | поселок Лыхма | 761 | 24 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 2 |  | 764 | 12 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 3 |  | 753 | 15 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 4 |  | 754 | 30 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 5 |  | 755 | 15 | DAB-S6D12A | 66 |
| 6 |  | 756 | 15 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 7 |  | 757* | 30 | - | - |
| 8 |  | 762 | 24 | DAB-S6D12A | 66 |
| ВЗУ №2 |
| 1 | поселок Лыхма | 759 | 20 | WILO | - |
| 2 |  | 760 | 10 | WILO | - |
| * - скважина является наблюдательной |

Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на водозаборных сооружениях насосов по сельскому поселению Лыхма, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 |
| 1 | поселок Лыхма | 165 | 182* |
| ВЗУ №2 |
| 2 | поселок Лыхма | 30 | -** |

*- информация по насосному оборудованию наблюдательной скважины №757 отсутствует;

**- информация по производительности насосов отсутствует.

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Лыхма показаны в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 |
| 1 | поселок Лыхма | 165,0 | 67,3 | 97,7 |
| ВЗУ №1 |
| 2 | поселок Лыхма | 30,0 | 3,5 | 26,5 |

Сооружения для очистки и подготовки воды расположены в поселке Лыхма (эксплуатирует Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории сельского поселения Лыхма, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | поселок Лыхма | ВОС 3200 | 3200 | 288 |
| 2 |  | электрокоагуляционная установка "Водопад" | - | - |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по сельскому поселению Лыхма показаны в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОС 3200 | 288 | 67,3 | 220,7 |
| 2 | электрокоагуляционная установка "Водопад" | - | 3,5 | - |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Лыхма имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в сельском поселении Лыхма показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Лыхма:

производственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Лыхма по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Лыхма повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Лыхма в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Лыхма» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Лыхма от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Лыхма, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 111,79 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 5,21 млн. руб.

- 2017 год – 17,15 млн. руб.

- 2018 год – 17,15  млн. руб.

- 2019 год – 17,15 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 55,14 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 5.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Реконструкция ВЗУ с увеличением мощности 880 м3/сут, в том числе: | млн. руб. | 50,56 |  | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих сетей для подключения перспективных потребителей – 5160 м | млн. руб. | 25,76 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей - 1300 м | млн. руб. | 18,41 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| ИТОГО | млн. руб. | 94,74 | 4,42 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 17,05 | 0,80 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 111,79 | 5,21 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент разработки схемы водоснабжения с.п. Лыхма для Бобровского ЛПУ МГ инвестиционные программы – не утверждались:

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма), с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоснабжения, 6.1.

Таблица 6.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,52 | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Бобровским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Лыхма и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории сельского поселения Лыхма - отсутствуют.

# КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В с.п. Лыхма действует централизованная система водоотведения сточных вод. Сточные воды от жилой и общественной застройки по самотечному магистральному коллектору поступают на канализационные насосные станции (далее – КНС) в количестве 2 единиц. Далее по системе самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС). Система водоотведения компрессорной станции (далее - КС) - автономная,  независимая от населенного пункта.

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории поселка Лыхма, входящий в состав сельского поселения Лыхма осуществляет организация Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Почтовый адрес: 628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Белоярский район, п. Лыхма.

Юридический адрес:628173, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Белоярский район, п. Лыхма.

Телефон: 34670-4-82-10,4-82-68.

Факс: 4-83-16,4-82-?6.

Директор: Годлевский Андрей Юрьевич.

Основные виды деятельности

транспортирование по трубопроводам газа.

Дополнительные вилы деятельности:

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

Распределение воды;

Управление эксплуатацией жилого фонда;

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

Деятельность спортивных объектов.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Лыхма в рамках разработки схемы водоотведения проводилось:

изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Лыхма с.п. Лыхма установлено:

В эксплуатационной зоне водоотведения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Лыхма централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома и общественные объекты и производственные объекты (компрессорная станция) Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Система водоотведения в п. Лыхма имеет чёткую логику – стоки от жилого поселка Лыхма собираются на местные КНС и передаются по самотечным коллекторам на очистные сооружения (КОС-400). Система водоотведения компрессорной станции автономная,  независимая от населенного пункта. На территории компрессорной станции установлены свои очистные сооружения (КОС-200).

Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Лыхма эксплуатирует 2 КНС производительностью 80 м3/сут и 100 м3/сут. Технические характеристики системы централизованной канализации п. Лыхма представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические характеристики КНС

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность, (м3/час) | Напор, м | Количество насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих | резервных |
| 1 | КНС №№1, 2 | СЖ 100/40 | 100 | 40 | 2 | 1 |

Фактическая производительность существующей системы водоотведения составляет 600 м3/сутки. Стоки от жилого поселка Лыхма поступают на КОС-400 производительностью 400 м3/сут, стоки от КС на КОС-200 производительностью 200 м3/сут.

КОС-400 введена в эксплуатацию в 1984 году. Продолжительность работы в течение года – 365 дней. В настоящее время работа КОС-400 осуществляется в режиме гидравлической перегрузки. Технологическая схема КОС-400 представлена на рисунке 1.1. в настоящее время на КОС-400 поступают сточные в количестве 487 м3/сутки.

Сброс сточных вод осуществляется на участке болота без названия (бассейн реки Бобровка, 123км от устья). Географические координаты выпуска: 63(12’51,6” с.ш., 66(55’48,4” в.д., расстояние от оголовка выпуска сточных вод до границы болота составляет 50м. тип оголовка выпуска – береговой, сосредоточенный.

Сброс сточных вод осуществляется с использованием следующих водоотводящих сооружений:

песколовки;

компактные установки биологической очистки сточных вод КУ-200 – 2 единицы;

блок доочистки с тремя безнапорными фильтрами;

хлораторная;

иловые площадки.

Технологический процесс очистки сточных вод на КОС-400 включает в себя:

механическую очистку;

биологическую очистку;

дезинфекцию очищенной воды.

Сточные воды от КОС сбрасываются по самотечному коллектору диаметром 300 мм, длиной 250 м на подболотную часть территории, прилегающей к болоту, а далее самотеком в болото без названия (бассейн реки Бобровка, 123 км от устья).

Учет объема сброса сточных вод определяется инструментальными методами аттестованных средств измерений. Состав и характеристика средств измерений, установленных на КОС-400, представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Состав и характеристика средст измерений, установленных на КОС-400

| Марка счетчика | Место установки счетчика | Дата поверки счетчика | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Взлет ЭР-150 | на входе КОС-400 | 07.05.2013 | 1 раз в 4 года |

Рисунок 1.1 – Технологическая схема КОС-400

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе сельского поселения Лыхма сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

технологическая зона Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в поселке Лыхма.

Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах и общественных зданий, а так же от компрессорной станции. Система водоотведения компрессорной станции автономная,  независимая от населенного пункта.  В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в болото без названия (бассейн реки Бобровка, 123 км от устья). Сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Лыхма сложились зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. Жилая застройка поселка Лыхма частично подключена к системе централизованного водоотведения. Для объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется канализование в выгребы, что негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В существующей централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Лыхма организованы очистных сооружения в количестве двух единиц – КОС-400 и КОС-200 (эксплуатирует Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В процессе очистки сточных вод на КОС образуются осадки (песок из песколовок, осадок первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и т.п). Далее осадки подвергаются обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде.

На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется обезвоживание и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТБО.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского поселения Лыхма спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Система водоотведения в п. Лыхма самотечная. Сети канализации выполнены из стальных труб, проложены подземным способом ниже глубины проникновения нулевой температуры.

Транспортировка и распределение воды осуществляется по водоводам, диаметром:

219 мм – водовод до поселка от станции 2-го подъема;

159 мм – водовод от скважин до станции обезжелезивания;

32-108 мм – разводящая сеть.

Протяженность водоводов составляет 19 км, уличной водопроводной сети – 11 км.

Сточные воды от КОС сбрасываются по самотечному коллектору диаметром 300 мм, длиной 250 м на подболотную часть территории, прилегающей к болоту, а далее самотеком в болото без названия (бассейн реки Бобровка, 123 км от устья).

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на территории сельского поселения Лыхма.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах сельского поселения;

строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения Лыхма во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. По информации, полученной от Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», на объектах системы водоотведения в поселке Лыхма происходили аварийные ситуации на сетях водоотведения – порывы участков трубопроводов, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация (журналы аварийных отключений потребителей и пр.).

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах.

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:

воздействие на атмосферный воздух;

воздействие на поверхностные и подземные воды;

воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;

воздействие на здоровье;

воздействие от аварийных ситуаций.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского поселения Лыхма производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории сельского поселения Лыхма производится с очисткой:

через КОС-400 и КОС-200 биологической очистки производительностью 400 м3/сут и 200 м3/сут соответственно, обслуживаемых Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» от территорий жилого поселка Лыхма и компрессорной станции.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории сельского поселения Лыхма осуществляется Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной химической лабораторией группы по охране природы и лабораторному контролю Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515572 выдан 12 марта 2012 года, действителен до 12 марта 2017 года). Точкой отбора проб является очистные сооружения и река Казым. Период отбора проб – 1 раз в месяц. Протоколы исследования воды за 2015 год по Бобровскому ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  приведены на рисунках 1.2 – 1.21.

Рисунок 1.2 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.3 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.4 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.5 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.6 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.7 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.8 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.9 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.10 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.11 – Протокол исследования сточных вод КОС-200

Рисунок 1.12 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.13 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.14 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.15 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.16 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.17 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.18 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.19 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.20 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Рисунок 1.21 – Протокол исследования сточных вод КОС-400

Выводы: стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений КОС-200 и КОС-400 Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеют соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Лыхма сложились зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. Жилая застройка поселка Лыхма частично подключена к системе централизованного водоотведения. Для объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется канализование в выгребы, что негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории поселка Лыхма, входящих в состав сельского поселения Лыхма осуществляет организация Бобровское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения сельского поселения Лыхма выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения поселка Лыхма:

частичное подключение жилой застройки к централизованной системе канализации - канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

работа КОС-400 осуществляется  в режиме гидравлической перегрузки;

КОС-400 производительностью 400 м3/сутки работают неэффективно. В связи с тем, что доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, стоки превышают предельно допустимые нормы, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

КОС-200 производительностью 200 м3/сутки работают неэффективно. В связи с тем, что доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, стоки превышают предельно допустимые нормы, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельского поселения Лыхма сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения поселка Лыхма.

Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизованного водоотведения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории с.п. Лыхма, составленный по отчетным данным Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлен в таблице 2.1. Баланс отображает количество принятых стоков из поселка Лыхма на очистных сооружениях Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| поселок Лыхма |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 185,7 | 181,9 | 177,7 |
| 1.1 | - население | тыс. м3 | 0,0 | 42,6 | 60,2 |
| 1.1 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 4,0 | 4,2 | 5,2 |
| 1.3 | - промышленные организации | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | - прочие предприятия | тыс. м3 | 181,7 | 135,1 | 112,3 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В поселке Лыхма организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, далее в болото без названия (бассейн реки Бобровка, 123 км от устья). Дождевая канализация в сельском поселении Лыхма – не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения Лыхма, через неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживаемые Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» - неорганизованный сток не попадает.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

По данным, предоставленным организацией, занятой в сфере водоотведения сельского поселения Лыхма – Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории сельского поселения Лыхма приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено.

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры»

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года (2012 – 2014 гг.) балансов поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения с.п. Лыхма представлены в таблице 2.1.

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Лыхма действуют две КОС биологической очистки, обслуживаемые Бобровским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

КОС-400 производительностью 400 м3/сутки осуществляющие прием сточных вод от жилого поселка Лыхма;

КОС-200 производительностью 200 м3/сутки осуществляющие прием сточных вод от компрессорной станции (система водоотведения компрессорной станции автономная,  независимая от населенного пункта).

Данные по производительности КОС (суммарные), поступлению сточных вод и образованный резерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Лыхма в целом показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Лыхма

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки | Наименование населенного пункта, откуда поступают стоки | Поступление сточных вод от населенного пункта, м3/сутки | Резерв/ дефицит, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС-400 и КОС-200 | 600 | п. Лыхма | 584 | 16 |

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на очистных сооружениях Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеется достаточный резерв производственной мощности.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Лыхма, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 364,87 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 4,40 млн. руб.

- 2017 год – 4,40 млн. руб.

- 2018 год – 37,20 млн. руб.

- 2019 год – 64,67 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 254,19 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство КОС - 700 м3/сутки | млн . руб. | 138,98 |  |  | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |  |  |  |
| 2 | Строительство КНС-1, производительностью 4 м3/ч | млн . руб. | 2,40 |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ГКНС, производительностью 60 м3/ч | млн . руб. | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 1850 м | млн . руб. | 37,30 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| 5 | Строительство напорных коллекторов – 1570 м | млн . руб. | 30,14 |  |  |  | 10,27 | 10,27 |  | 9,6 |  |  |  |
| 6 | Строительство самотечных канализационных сетей – 3390 м | млн . руб. | 97,63 |  |  |  | 10,25 | 10,25 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| ИТОГО | млн. руб. | 309,21 | 3,73 | 3,73 | 31,52 | 54,81 | 54,45 | 46,95 | 56,55 | 19,16 | 19,16 | 19,16 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 55,66 | 0,67 | 0,67 | 5,67 | 9,87 | 9,80 | 8,45 | 10,18 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 364,87 | 4,40 | 4,40 | 37,20 | 64,67 | 64,25 | 55,40 | 66,73 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Лыхма по Бобровскому ЛПУ МГ, организации занятой в сфере водоотведения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма) с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Целевые показатели Бобровского ЛПУ МГ (с.п. Лыхма)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Бобровским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоотведения на территории сельского поселения Лыхма и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоотведения на территории сельского поселения Лыхма - отсутствуют.