Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	4

2. Характеристики объектов капитального строительства	4

2.1	Объекты жилого назначения	4

2.2	Объекты производственного назначения	4

2.3	Объекты общественно-делового назначения	4

2.4 Объекты социальной инфраструктуры	4

2.5 Объекты иного назначения	5

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры	5

2.6.1 Водоснабжение	5

2.6.2 Канализация	5

2.6.3 Теплоснабжение	5

2.6.4 Электроснабжение	5

2.6.5	Газоснабжение	5

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры	6

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	6

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	6

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	6

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	6

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	6

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Лыхма, утверждённым решением Думы Белоярского района 2016 г. (далее – ПЗЗ), проектируемые многоквартирные жилые дома размещены в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (код зоны Ж 2).

С учетом градостроительных регламентов указанной территориальной зоны, проектом планировки территории предусмотрено следующее планируемое развитие территории - застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Площадь жилой зоны составит 1,85 га.

##### 2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются многоквартирные жилые дома со следующими характеристиками:

2-х этажный жилой дом

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 599 м2,

- общая площадь: 3094 м2;

3-х этажные жилые дома

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 1289 м2,

- общая площадь: 3094 м2.

### Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

### Объекты общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

### 2.4 Объекты социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

### 2.5 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объекта рекреации (парка) в центральной части поселка. Территория под размещения данного объекта составляет 0.77 га.

### 2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

###### 2.6.1 Водоснабжение

Проектом предусмотрено к строительству 0,12 км сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Материал – полиэтилен.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 31.13330.2012).

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 61 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.2 Канализация

Проектом предусмотрено к строительству:

- 0,23 км самотечных канализационных коллекторов;

- 0,16 км напорных канализационных коллекторов;

Материал – полиэтилен.

Ориентировочный объём водоотведения в границах проектируемой территории по укрупненным показателям составляет 55 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.3 Теплоснабжение

Мероприятий по развитию централизованной системы теплоснабжения не предусматривается.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение зданий определена по укрупненным показателям и составит 0,43 Гкал/час (1695 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.4 Электроснабжение

Проектом предусмотрено к строительству:

- трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА;

- кабельной линии электропередач напряжением 10 кВ протяженностью 0,06 км;

- кабельной линии электропередач напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,1 км.

Суммарная электрическая нагрузка по проектируемой территории составит 0,07 МВт (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### Газоснабжение

Проектом предусмотрено строительство сетей газоснабжения низкого давления общей протяженностью 0,14 км.

Расход газа проектируемой территории составит 59,9 м3/час (235419 м3/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

### 2.7 Объекты транспортной инфраструктуры

1) Основная улица

- протяженность: 0,88 км,

- вид покрытия: капитальный (асфальтобетон).

2) Проезды

- протяженность: 0,16 км,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

3) Строительство ливневой канализации:

- водоотводной лоток, общей протяженностью 0,89 км,

- водопропускная труба, общей протяженностью 0,04 км,

- коллектор водосточной сети, общей протяженностью 0,05 км.

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

На территории проектирования предусматривается размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – линейные объекты капитального строительства (транспортные связи и инженерные сети), в связи с чем проектом планировки территории предусмотрена зона планируемого размещения объектов местного значения поселения, площадь которой составляет 0,56 га. Данная зона проходит вдоль улично-дорожной сети: ул. ЛПУ

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в связи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения не предусматриваются. Указанные фактические показатели обеспеченности и доступности объектов остаются без изменений.

# Text boxes

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 51, № 52, № 53, № 54, № 55 И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ В П. ЛЫХМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Терпланстрой»

2018